|  | Satın alan Birim | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
| --- | --- | --- |
|  | Talep Eden Birim | Basımevi Müdürlüğü |
|  | Talep Eden Birim Sorumlusu | Sakine ÖZEL |
|  | Alım şekli | Yaklaşık maliyet esas olmak üzere piyasa fiyat araştırması |
|  | Satınalma Memuru | Uğur ÖNDER | Tel : 0224 294 02 70 |
|  |  |  | Faks: 0224 294 02 53 |
|  |  |  | e-posta: satinalma@uludag.edu.tr |

MAL VE MALZEME ALIM İLANI

| Sıra No | Mal ve Malzemenin Cinsi | Mal ve Malzemenin Özellikleri | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Renkli Dijital Baskı Makinesi | Teknik Şartnamede Ektedir | 1 |

Başkanlığımız tarafından aşağıda belirtilen şartlar ve ilan eki teknik şartnamede belirtilen özelliklerde mal ve malzeme alımı yapılacaktır.

- Teklifler 14/11/2016 tarih ve saat 10:00 ‘ye  kadar, U.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. Faks gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da gönderilecektir.

- Kısmi teklif verilmeyecektir.

- Mal ve malzemenin tedarikine ilişkin her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.

- Teklifler KDV hariç olarak TL cinsinden verilmelidir.

- Mal ve malzeme, ilgili mevzuatlar ve özelliği itibariyle garanti kapsamında olmalıdır. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)

- Tekliflerin, idare tarafından standart hale getirilen ve aşağıda bulunan Teklif Mektubu formunun eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.

- Teklif edilen malın istenilen şartlarla uygunluğunu teyit etmek amacıyla;

- Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar teklif ekinde gönderilmelidir.

- Teknik şartnamenin tüm maddelerine cevap verilecektir.

- Teklif edilen malın markası, modeli ve menşei ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.

Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA

TEKLİF MEKTUBU

(Mal ve Malzeme Alımı)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

(Satınalma Müdürlüğüne)

Tarih: …./11/2016

| Teklif Vermeye Yetkili Kişinin; |
| --- |
| Adı ve Soyadı |  |
| Firma Adı |  |
| Açık Tebligat Adresi |  |
| Vergi Dairesi ve Vergi Numarası |  |
| Telefon ve Faks Numarası |  |
| Elektronik Posta Adresi |  |

| Sıra No | Mal ve Malzemenin Adı | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Renkli Dijital Baskı Makinesi | 1 |  |  |
| KDV’siz Genel Toplam |  |

- Yukarıda belirtilen ( 1 Kalem ) (………………………………………………………………) marka/model mal ve malzeme alımına ait teklifimizi KDV hariç …………………….…………….. TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

- Teklifimiz  31/12/2016  tarihine  kadar geçerlidir.

- Söz konusu mal ve malzemeler idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra  (…………)   takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

- 4077 sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.

- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını   :

(  kabul ediyorum.

(  kabul etmiyorum.

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı                 :

İmzası                            :

Firma Kaşesi                  :

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Alımı Yapılacak Olan Renkli Dijital Baskı Makinenin Teknik Özellikleri:

A-Yazıcı Kontroller Ünitesi Özellikleri

- Yazıcı kontrol ünitesi dâhili olacak ve Fiery Command WorkStation kullanıcı ara yüzüne sahip olacaktır.

- Yazıcı kontrol ünitesi 64 bit mimariye sahip olacaktır.

- İşlemcisi en az 2 çekirdekli ve 2.90 GHz hızında veya üzerinde olmalı.

- Bellek (RAM) en az 2 GB olmalıdır.

- Hard Disk en az 500 GB olacaktır.

- Baskı makinesi 10/100/1000 Base-T Ethernet bağlantısına sahip olacaktır.

- Baskı makinesinin Lisans Güncelleme özelliği olacaktır.

- Baskı makinesini Yüklenici her yıl ÜCRETSİZ aktive edilmesini gerçekleştirecektir. Ayrıca Yüklenici baskı makinesinin her yıl Aktive edilmesini yazılı olarak garantisi altına alacaktır.

- Baskı makinesi bilgisayar destekli olacak, bilgisayar komutları ile de baskı yapacaktır.

- Baskı makinesi Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, Windows Server 2003, 2008, 2012 ile Mac OS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 ve üstü işletim sistemleriyle uyumlu çalışacaktır.

B-Baskı Ünitesi Özellikleri

- Baskı makinesinin en hızlı baskı sürati A4 kağıt ebadı için renkli olarak, en az 60 tabaka/dakika olacaktır.

- Baskı makinesinin baskı hızı 1. Hamur A4 220 gr/m2 kağıtlara kadar herhangi bir azalma göstermeksizin, 60 tabaka/dakika olarak çalışacaktır.

- Baskı yapılacak medya ağırlığı 52-300 gr/m2 aralığını kapsayacak şekilde olmalıdır.

- Baskı makinesi, 52-300 gr/m2 aralığındaki kağıtları otomatik arkalı – önlü baskı yapabilecek yapıda olacaktır.

- Baskı makinesine, kağıt özelliğinin belirtilecek yapıda olacaktır.

- Baskı makinesi 1-3 hamur kağıtlar, kuşe kağıtlar ile ipeksi, kuşe, Bristol ve yüzeyi pütürlü ve dokulu fantezi kartonlara arkalı-önlü baskı yapacak yapıda olacaktır.

- Baskı makinesinin mekanik ve dijital pozalama özelliği olacaktır.

- Çift Taraflı baskı için ön arka kaydırma toleransı en fazla ± 1 mm olmalıdır. Bu bilgi makine broşüründe ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.

- Sayfanın ön-arka ve tek yüzü için, sağ-sol-yukarı-aşağı kaydırma, çarpıtma ayarı yapabilme özelliği olmalıdır.

- Makinenin baskı çözünürlüğü minimum 2400x2400 dpi ve minimum 1 bit renk derinliği olacaktır.

- Baskı makinesi Ofset simülasyonlu (tramlı) görüntü baskısı yapacaktır.

- Baskı makinesinin 1. (birinci) baskısı ile sonuncu baskı arasında farklılık olmamasını sağlayacak renk yönetimi sistemine sahip olacaktır.

- Baskı makinesi bütün baskılarını kontrol eden renk yönetim sistemine sahip olacaktır.

- Baskı makinesinin renk kalitesi ofset baskı sistemine yakın olacaktır. Yüklenici toner teknolojisi hakkında İdareye bilgi verecek ve baskı örnekleri sunacaktır.

- Baskı makinesi setli dokümanları kaydırarak birden fazla baskıları harmanlama özelliği olacaktır.

- Ulaşılabilecek aylık maksimum baskı kapasitesi 350.000 A4 olmalıdır. Bu bilgi makine broşüründe ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.

- Baskı makinesi baskı sırasında kağıt ve toner yükleyecek yapıda olacaktır.

- Baskı makinesinde çalışan en büyük kağıt ebadı, en az 330,2 X 760 mm. olacaktır.

- Baskı makinesinde çalışan en küçük kağıt ebadı, en az 100 X 148 mm. olacaktır.

- Baskı Ünitesi ile otomatik renk kalibrasyonu (Auto Gradation) için sensör verilecektir.

- Baskı makinesi tam dolu toner ile montaj olmalıdır.

- Makineye ileride tarama & fotokopi ünitesi takılabilmelidir.

C- Kağıt Kasetleri Özellikleri

- Baskı makinesinin ana gövdesinde önden yüklemeli en az 3 adet kağıt besleme kaseti olacaktır. 1. hamur 80 g/m2 kağıda göre toplamda 1650 yaprak kapasitesi olmalıdır.

- Baskı makinesinin ek kağıt ünitesi dahil toplam kağıt besleme kapasitesi 1. hamur 80 g/m2 kağıt için en az 5.150 tabaka olacaktır. Makinenin çok amaçlı tepsisi 1. hamur 80 g/m2 kağıt için en az 100 tabaka olmalıdır.

- Desteklenen medya ağırlığı 52-300 gr/m2 aralığını kapsamalı ve standart kasetlerden 52-220 gr/m2 aralığı, çok amaçlı tepsiden ve opsiyonel ilave çekmeceden 52-300 gr/m2 aralığı desteklenmelidir.

- Desteklenen medya boyutu A4, A3, SRA3, 13x19 inç (330,2 mm x 487,7 mm) standart boyutlarını destekleyecek genişlikte olmalıdır. Standart olan iki kasetten veya opsiyonel tüm kasetlerden bu boyutların beslemesi yapılabilmelidir.

- Standart ve opsiyonel kasetlere konulan standart ölçüdeki (A4, A3, SRA3 v.b. gibi) kağıtları makine otomatik olarak tanıyabilmelidir.

- Standart çekmeceden kağıt beslenirken standart olmayan kağıtlar için 100 mm x 148 mm ile 330,2 mm x 487,7 arasında serbest ayarlama yapılabilmelidir.

- Opsiyonel çekmeceden kağıt beslenirken standart olmayan kağıtlar için 139 mm x 148 mm ile 330,2 mm x 487,7 arasında serbest ayarlama yapılabilmelidir.

- Makine ile ek kağıt ünitesi verilmelidir. Bu kağıt ünitesi A4, A3, SRA3, 13x19 inç (330,2 mm x 487,7 mm) boyutlarını, 52-300 gr/m2  ağırlığındaki kağıtlarını desteklemelidir.  1. hamur 80 g/m2 kağıda göre kapasitesi 3500 yaprak olmalıdır.

- Makine pencereli – penceresiz diplomat, A4, A5 zarfa sorunsuz basabilmelidir.

D- Sonlandırma Ünitesi Özellikleri

- Baskı ünitesinin sonunda sonlandırma ünitesi olmalıdır.

- Sonlandırma ünitesi harmanlama, gruplama, ofsetleyerek yığma ve tek veya çift zımbalama özelliklerini desteklemelidir.

- Sonlandırma ünitesi 80 g. Kağıtlardan toplamda 3.750 A4 istifleyebilmelidir.

- Baskı makinesinin Sonlandırıcı Ünitesi;  80 g. Kağıtlar için en az 50 tabaka A4, 30 tabaka A3 kağıda tel zımba atacaktır.

.

E-GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARI

- Satıcı firma teslim edeceği makineye iki yıl fabrika Garantisi dir.

- Dijital Baskı Makinesi ilişkin U.Ü. Basımevi Müdürlüğü personeline 5 (beş) iş günü süre ile eğitim verecektir.

- Dijital Baskı Makinesi ait teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyası verilecektir.

- Dijital Baskı Makinesi orijinal ambalajında teslim edilecektir. Makine sipariş tarihinden en geç 1 hafta sonra Basımevi Müdürlüğüne kurulmalıdır

- Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

- Yüklenici, garanti süresi boyunca, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını, her türlü sarf malzemesinin bedeli ait olmak üzere gerçekleştirecektir.

- Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

- Teklifle birlikte Türkçe ürün broşürü verilmelidir.