|  | Satın alan Birim | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
| --- | --- | --- |
|  | Talep Eden Birim | Basımevi Müdürlüğü |
|  | Talep Eden Birim Sorumlusu | Sakine ÖZEL |
|  | Alım şekli | Yaklaşık maliyet esas olmak üzere piyasa fiyat araştırması |
|  | Satınalma Memuru | Uğur ÖNDER | Tel : 0224 294 02 70 |
|  |  |  | Faks: 0224 294 02 53 |
|  |  |  | e-posta: satinalma@uludag.edu.tr |

MAL VE MALZEME ALIM İLANI

| Sıra No | Mal ve Malzemenin Cinsi | Mal ve Malzemenin Özellikleri | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kağıt Kesme Makinası | Teknik Şartnamede Ektedir | 1 |

Başkanlığımız tarafından aşağıda belirtilen şartlar ve ilan eki teknik şartnamede belirtilen özelliklerde mal ve malzeme alımı yapılacaktır.

- Teklifler 31/10/2016 tarih ve saat 10:00 ‘ye  kadar, U.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. Faks gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da gönderilecektir.

- Kısmi teklif verilmeyecektir.

- Mal ve malzemenin tedarikine ilişkin her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.

- Teklifler KDV hariç olarak TL cinsinden verilmelidir.

- Mal ve malzeme, ilgili mevzuatlar ve özelliği itibariyle garanti kapsamında olmalıdır. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)

- Tekliflerin, idare tarafından standart hale getirilen ve aşağıda bulunan Teklif Mektubu formunun eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.

- Teklif edilen malın istenilen şartlarla uygunluğunu teyit etmek amacıyla;

- Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar teklif ekinde gönderilmelidir.

- Teknik şartnamenin tüm maddelerine cevap verilecektir.

- Teklif edilen malın markası, modeli ve menşei ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.

Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA

TEKLİF MEKTUBU

(Mal ve Malzeme Alımı)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

(Satınalma Müdürlüğüne)

Tarih: …./10/2016

| Teklif Vermeye Yetkili Kişinin; |
| --- |
| Adı ve Soyadı |  |
| Firma Adı |  |
| Açık Tebligat Adresi |  |
| Vergi Dairesi ve Vergi Numarası |  |
| Telefon ve Faks Numarası |  |
| Elektronik Posta Adresi |  |

| Sıra No | Mal ve Malzemenin Adı | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kağıt Kesme Makinası | 1 |  |  |
| KDV’siz Genel Toplam |  |

- Yukarıda belirtilen ( 1 Kalem ) (………………………………………………………………) marka/model mal ve malzeme alımına ait teklifimizi KDV hariç …………………….…………….. TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

- Teklifimiz  31/12/2016  tarihine  kadar geçerlidir.

- Söz konusu mal ve malzemeler idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra  (…………)   takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

- 4077 sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.

- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını   :

(  kabul ediyorum.

(  kabul etmiyorum.

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı                 :

İmzası                            :

Firma Kaşesi                  :

Kâğıt Kesme Makinası Teknik Şartnamesi

- Kâğıt kesme makinesinin gövdesi ve ana tablası mono blok (tek parça) dökme demir olacaktır.

- Kâğıt kesme makinesinin elektrik beslemesi 400 (+/-20v ) ve 50 hz olmalıdır. ve ana şalteri emniyet kilitli olacaktır.

- Kâğıt Kesme Makinesinde gönyenin manüel hareketi ve manüel hızı gönyeyi ileri-geri hareket ettiren mekanik bir bağlantısı olmaksızın elektronik olarak ve hızı kademesiz olarak ayarlanacaktır.

- Kağıt kesme makinesinin gönye geliş hızı 300 mm/saniyeden az olmamalıdır.

- Kağıt kesme makinesinin bıçak hızı 45 devir/dakika dan az olmamalıdır

- Kâğıt kesme makinesinin ana masası havalı ve paslanmaz çelik kaplı olacaktır. Havanın açılıp-kapanması programlanabilir özellikte olacaktır.

- Kağıt kesim makinasının sol ve sağında 1000x1000 mm ebadında çelik kaplı ve paslanmaya karşı dayanıklı havalı yan tablalar olmalıdır.

- Kâğıt kesme makinesinin kağıt kesme ağız genişliği en az 1150 (binyüzelli)mm olacaktır.

- Kâğıt kesme makinesinde gönyenin geriye doğru açılma mesafesi en az 1150 (binyüzelli)mm olacaktır.

- Kâğıt kesme makinesinde kâğıt kesim yüksekliği en az 160 mm. olacaktır.

- Kâğıt kesme makinesinin en küçük kesimi tarak çıkmış durumda iken en fazla 25 (yirmibeş) mm, tarak takılı durumda ise en fazla 100 (yüz) mm olacaktır.

- Kâğıt kesme makinesi  en az 1998 program kaydedilebilen sabit hafızaya sahip olacaktır.

- Kâğıt kesme makinesinde tabla aydınlatması ve kesilecek yeri çizgi halinde gösteren optik ışıklı sistem bulunacaktır.

- Makine bıcak ve presi hidrolik sistemli olacaktır.

- Kağıt kesme makinesinin maksimum Pres basıncı 4500 daN olmalıdır.

- Kağıt kesme makinesinin net ağırlığı 3000 kg’dan az olmamalıdır

- ​Kâğıt Kesme Makinesinde gönyenin hareketi (Arka siper tarağı) kağıt artığı ve tozdan vs etkilenmemesi için gövde üzerinde değil kesim tablasının üstüne dişli kayış mekanizması ile sağlanacaktır.

- ​Presleme kontrolü ayak kumandası ile yapılabilecektir. Kesim öncesi pres zamanı 9 kademede ayarlanabilmelidir.

- Kâğıt kesme makinesinde programlanabilir kesimsiz presleme yapılabilecektir.

- ​Kâğıt kesme makinesinde fotosel sistemi bulunacak ve çalışma sırasında araya yabancı bir maddenin girmesi halinde fotoelektriksel ışık makinenin durmasını sağlayacaktır.

- Kâğıt kesme makinesi en az 18 İnch renkli, dokunmatik ekrana sahip olacaktır.

- Kağıt kesme makinesinde entegre edilmiş elektronik hesaplama (4 aritmetik işlem), elektronik hesap hafızası ve sabit tekrarlama sistemi bulunacaktır.

- Kâğıt kesme makinesi mikro kompüter kumandalı, ve programlanabilir olacak, makineye yüklenecek olan kesim bilgileri hafızaya alınabilecek, kesim programı ve çalışma makine üzerindeki ekranda görülebilecektir.

- Kâğıt kesme makinesinde herhangi bir hata oluştuğunda açıklamalı metin hata mesajı ekranda görülecektir.

- Kağıt kesme makinesinin kumanda, kontrol ve menü programları grafik sembollerle ve Türkçe olacaktır.

- Kağıt kesme makinesinde bıçağın yanlış takılmasından ya da bıçağın altına yanlışlıkla konulabilecek kağıt dışındaki maddelerden oluşabilecek mekanik zarardan koruyacak mekanik sigorta (koruma) sistemi bulunacaktır.

- Kağıt kesme makinesinde lama değişimi ve ayarları makinenin ön tarafından yapılabilmelidir.

- Makine 2 yıl parça ve işçilik garantili olmalıdır.

- Makinede oluşabilecek herhangi bir arızanın, Yükleniciye bildirilmesini müteakip en fazla 1 (bir) işgünü içinde teknik servis ekibi arızaya müdahale edecektir.

- Satıcı firma teklif ettiği ürünün Türkiye’deki temsilcisi veya satış bayisi olduğunu belgeleyecektir.

- Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

- Makine CE sertifikalı olmalıdır.

- Kağıt Kesim Makinasına ilişkin U.Ü. Basımevi Müdürlüğü personeline (3) iş günü süre ile eğitim verecektir.