|  | Satın alan Birim | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
| --- | --- | --- |
|  | Talep Eden Birim | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
|  | Talep Eden Birim Sorumlusu | Öğr. Gör. Dr. Perihan ERKAN ALKAN |
|  | Alım şekli | Yaklaşık maliyet esas olmak üzere piyasa fiyat araştırması |
|  | Satınalma Memuru | Uğur ÖNDER | Tel : 0224 294 02 70 |
|  |  |  | Faks: 0224 294 02 53 |
|  |  |  | e-posta: satinalma@uludag.edu.tr |

MAL VE MALZEME ALIM İLANI

| Sıra No | Mal ve Malzemenin Cinsi | Mal ve Malzemenin Özellikleri | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Binoküler Mikroskop | Teknik Şartnamede Ektedir | 35 |
| 2. | Trinoküler Mikroskop | Teknik Şartnamede Ektedir | 1 |

Başkanlığımız tarafından aşağıda belirtilen şartlar ve ilan eki teknik şartnamede belirtilen özelliklerde mal ve malzeme alımı yapılacaktır.

- Teklifler 22/08/2016 tarih ve saat 17:00 ‘ye  kadar, U.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. Faks gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da gönderilecektir.

- Kısmi teklif verilmeyecektir. /Kısmi teklif verilebilir.

- Mal ve malzemenin tedarikine ilişkin her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.

- Teklifler KDV hariç olarak TL cinsinden verilmelidir.

- Mal ve malzeme, ilgili mevzuatlar ve özelliği itibariyle garanti kapsamında olmalıdır. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)

- Tekliflerin, idare tarafından standart hale getirilen ve aşağıda bulunan Teklif Mektubu formunun eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.

- Teklif edilen malın istenilen şartlarla uygunluğunu teyit etmek amacıyla;

- Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar teklif ekinde gönderilmelidir.

- Teknik şartnamenin tüm maddelerine cevap verilecektir.

- Teklif edilen malın markası, modeli ve menşei ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.

Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA

TEKLİF MEKTUBU

(Mal ve Malzeme Alımı)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

(Satınalma Müdürlüğüne)

Tarih: …./08/2016

| Teklif Vermeye Yetkili Kişinin; |
| --- |
| Adı ve Soyadı |  |
| Firma Adı |  |
| Açık Tebligat Adresi |  |
| Vergi Dairesi ve Vergi Numarası |  |
| Telefon ve Faks Numarası |  |
| Elektronik Posta Adresi |  |

| Sıra No | Mal ve Malzemenin Adı | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Binoküler Mikroskop | 35 |  |  |
| 2. | Trinoküler Mikroskop | 1 |  |  |
| KDV’siz Genel Toplam |  |

- Yukarıda belirtilen ( …… Kalem ) mal ve malzeme alımına ait teklifimizi KDV hariç …………………….…………….. TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

- Teklifimiz   …./…./2016  tarihine  kadar geçerlidir.

- Söz konusu mal ve malzemeler idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra  (…)   takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

- 4077 sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.

- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını   :

(  kabul ediyorum.

(  kabul etmiyorum.

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı                 :

İmzası                            :

Firma Kaşesi                  :

BİNOKÜLER MİKROSKOP

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ergonomik dizayna sahip, her iki tarafında aynı eksen üzerine yerleştirilmiş aşağı ve yukarı 20mm hareketli, ince ayarı 2(m aralıklarla taksimatlandırılmış kaba ve ince ayar mekanizması bulunan gövdesi olacaktır.

- Mikroskop gövdesinde, arka taraftan da çalışmayı sağlayan ve objektifler ile numunenin görünmesine yarayan bir pencere bulunacaktır.

- Mikroskop  Sonsuza Düzeltmeli optik sisteme sahip olmalıdır. Mikroskobun eğimi 30° olan   anti-fungus “Sidentopf” Binoküler başlığı bulunmalıdır. Başlıkta alın ve gözler arası mesafe 48-75mm arasında ayarlanmalıdır.

- Mikroskobun sonsuz dönüşlü ve her objektif yuvası stoperli olan, 4 adet objektif takılmaya müsait revolveri bulunmalıdır.

- Mikroskobun aşağıda özellikleri belirtilen " AKROMAT "  objektifleri bulunmalı, hem objektiflerin kırılıp deforme olmasını hemde  preparata zarar vermesini önlemek açısından objektiflerin W.D. (çalışma mesafesi) aşağıda belirtilen değerlerden düşük olmamalıdır.

1 ad.	Plan Akromat	4X			N.A 0.10	çalışma mesafesi	 11.5mm

1 ad.	Plan Akromat	10X			N.A 0.25 	çalışma mesafesi	  8.6mm

1 ad.	Plan Akromat	40X 			N.A 0.65	çalışma mesafesi	  0.5mm

1 ad.	Plan Akromat	100X (yaylı, yağlı)	N.A 1.25	çalışma mesafesi	  0.10mm

- Mikroskobun 1 çift geniş saha, F.N. değeri 18 olan 10X büyütmeli anti-fungus oküleri olmalı ve okülerler başlık üzerine vida ile sabitlenebilmelidir.

- Mikroskopta objektiflerin preparata çarpma ve deformasyonunu önlemek için şaryo tablasını kilitleme sistemi bulunmalıdır.

- Mikroskopta kramayer dişlisinin zamanla kullanılmaktan dolayı gevşeyerek düşmesini önleyen sonsuz dişlili sıkıştırma tertibatı bulunmalıdır.

- Mikroskobun 142x132mm ebatlarında şaryo tablası olmalı ve bu tabla üzerine sabitleştirilmiş sağa-sola, öne-arkaya hareketi aynı eksen üzerinde ayrı knoblarla sağlayan, X ekseninde 75, Y ekseninde 40mm gizli çelik teller ile hareket edebilen ve bu hareketi verniyel skalada milimetrik taksimatlı 0.1mm lik aralıklarla okunabilen şaryosu olmalıdır. Şaryo hareketi sırasında tablo kenarlarından keskin çıkıntıları bulunmamalı böylelikle el yaralanmaları engellenmelidir.

- Mikroskobun N.A. 1.25 değerinde ABBE tipi, skalalı, iris diyaframlı kondanseri olmalı ve ışık şiddetinin numune üzerinde homojen bir şekilde dağılımını sağlamak için kondanserin yüksekliği bir dişli vasıtası ile ayarlanabilmelidir.

- Mikroskopta aydınlatma gövdeden ön merkezlemeli, 6V 20Watt halojen lambalı veya S-LED aydınlatmaya sağip olmalıdır. açma-kapama düğmesi ve ışık şiddeti düğmesi ayrı ayrı olmalıdır.

- Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orjinal katalogları üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde " cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orjinal katalogları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklif Türkiye Tek Temsilcileri tarafından verilmeli, Temsilci olduklarını kanıtlayan üretici firmadan alınmış konsolosluk  ve noter tasdikli temsilcilik belgesini ihale dosyalarına koyacaklardır.

- Cihaz fabrikasyon hatalarına karşı iki yıl garantili olacaktır, Teklif veren firma 7 yıl süresince ücreti mukabili yedek parça ve servis garantisi vermelidir.

DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLİ

TRİNOKÜLER MİKROSKOP

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Mikroskopta optik system; renk sapmalarını, ışık yansımalarını ortadan kaldıran sonsuza düzeltilmiş optik sistemine (ICS- Infınıty Color –Corrected System) sahip olmalıdır. Özellikle uzun süreli çalışmalarda optik yapı sayesinde çok rahat bir çalışma ortamı sağlanmalıdır.  Mikroskobun 360( dönebilen 30 ( eğimli trinoküler başlığı bulunmalıdır. Trinoküler başlığa digital kamera bağlantısı fototüpü de bulunmalıdır.

- Mikroskoba istenildiği taktirde ilave ekipmanlar yardımıyla floresan, polarize, faz, ışık teknikleri ve eğitim başlığı eklenebilmelidir.

- Mikroskopta aydınlık alan ve karanlık alan aydınlatma teknikleri ile çalışılabilmelidir.

- Mikroskoba istendiği taktirde ışıklı ok ünitesine sahip çift gözlem başlığı eklenebilmelidir.

- Mikroskobun objektif taşıyıcı revolveri 5 yuvalı 360° sonsuz dönüşlü ve ışık yolu stoperli olmalıdır. Çalışma yapılan objektif dışında diğer objektifler dış tarafa, kullanıcıya bakar pozisyonda olmalıdır.

- Mikroskop aşağıda belirtilen Plan Akromatik özellikte objektifler ile birlikte verilmelidir. Objektiflerin N.A. değerleri ve Çalışma mesafeleri aşağıda belirtilen değerlerden düşük olmamalıdır.

N.A.			W.D.

Aplan  			5X			0.12			9.9 mm

Aplan			10X   	 		0.25			4.4 mm

Aplan			20X   	 		0.45			0.51 mm

Aplan			40X     		0.65			0.45 mm

Aplan			100X 			1.25			0.22 mm

- Mikroskopla beraber 10X/22mm plan özelliğindeki yüksek görüş noktalı geniş saha okülerleri verilmelidir. Okülerler bir çift oküler kirpikliği ile birlikte verilmelidir. Her iki oküler üzerinden diyoptri ayarı yapılabilmelidir.

- Mikroskobun preparat tablası dikdörtgen biçiminde yağlı preparatların yapışmasını önleyen seramik yüzeyli, en az 210x145mm. ebatlarında, şaryosu x y eksenlerinde  en az 75x30 mm.hareketli, vernier taksimatlı ve sağ elle alttan koaksiyel kontrollü olmalıdır. Yaylı lam tutucusu bulunmalıdır.

- Mikroskopi ile birlikte aşağıda özellikleri belirtilen dijital görüntüleme sistemi verilmelidir.

- Sistem yaklaşık 4140X3105 piksel resim çekebilen dijital mikrofotografi ataşmanı içermelidir. Kamera mikroskop için özel dizayn edilmiş olmalıdır.

- Dijital mikrofotografi ataçmanı bölümde mevcut mikroskoplar ile uyumlu olmalıdır.

- Dijital mikrofotografi ataşmanı çoklu fokus yapabilmelidir.

- Dijital kamera beyaz denge için öndeğerlere sahip olup istendiğinde tek tuşla beyaz denge yapabilmelidir.

- Yazılım görüntü alanına sığmayan objeler için resim birleştirme fonksiyonuna sahip olmalıdır.

- Yazılım ile mikro objeler eşikleme metodu ile seçilebilmeli,  manuel ve otomatik mikroyapı sayımı yapılabilmelidir. Ölçüm sonuçları ister alana ister çapa göre filtrelenebilmelidir.

- Yazılım ile mesafe, açı, alan, yay, yarıçap, eğri nesne boyu ölçümleri yapılabilmelidir. Ölçüm sonuçlarına ait standart sapma – ortalama gibi istatistikler yazılım tarafından her ölçümü takiben otomatik olarak yapılmalıdır.

- Yazılım en az 6 ayrı tip faz % ölçümüne imkan vermelidir.

- Ölçümler tüm resim üzerinde veya resim üzerinde istenilen alanda yapılabilmelidir.

- Sistem beraberi yazılım ASTM normunda Grain size ölçebilmelidir.

- Sisteme opsiyonel olarak Otomatik Taramalı Tabla, Comet Assay   gibi ilave moduller eklenebilmelidir.

- Birden fazla resme ait ölçüm ortalamaları tek tuşla aynı istatistik tabloda hesaplanabilir olmalıdır.

- Yazılım çoklu resimlerde kullanıcı kolaylığı sağlayan Makro Yazma fonksiyonuna sahip olmalıdır.

- Yazılım 4 numerik ve 4 alfabetik girişli veritabanı oluşturmaya imkan vermelidir.

- Sistem kalibrasyonu güvenilirlik değeri yüksek ve çizgi, halka, kama gibi metodlarda yapılmalıdır.

- Resim üzerine istenilen değerde mastar skala koyulabilmelidir.

- Kamera ile kalibrasyon skalası ve USB lisans verilmelidir.

- Yazılım ile çekilen resimin üzerine yazı ve ok koyulabilmelidir.

- Yazılımda tüm kullanıcı arayüz Türkçe olmalıdır.

- Dijital mikro fotografi ataşmanı RGB CCD renkli sensöre sahip olup sensör boyutu en az 1/1.8 inç  olmalıdır.

- Kameranın görüntü yakalama hızı en az 35fps ve canlı görüntü izlettirme çözünürlüğü en az 2592X1944 olmalıdır.

- Kamera ekstra görüntü yakalama kartına ihtiyaç duymadan mevcut Windows yüklü herhangi bir bilgisayara USB2 portundan bağlanabilmelidir

- Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orjinal katalogları üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde " cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orjinal katalogları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Önerilen cihaz için satış sonrası hızlı servis düşünülerek bakanlıkça onaylı tarih ve sıra/nolu Garanti Belgesi bulunmalıdır.

- Mikroskobun kondansörü 5 pozisyonlu taret tipinde ve iris diyaframlı olmalıdır. Kondanser  N.A.’sı 0,9 olan Abbe özellikte olmalıdır. Kondanser hareketli olup, kramiyerli dişliler ile yapılmalıdır.  Kondanser yükseliği bir vida vasıtası ile sabitlenebilmelidir. Mikroskopla birlikte mavi gün ışığı filtresi verilmelidir.

- Mikroskobun aydınlatma sistemi LED lamba ile sağlanmalı, lamba yuvası fabrikasyon olarak merkezlenmiş ve odaklanmış olmalıdır.  Açma-kapama ve parlaklık ayarı için anahtarı gövde üzerindeki düğme ile yapılmalıdır.

- Mikroskobnun kaba ve ince netlik ayarı, koaksiyel olarak gövdenin iki yanında bulunan kaba ve ince ayar düğmeleri ile yapılmalıdır.  Netlik ayarı düğmeleri, uzun süreli kullanımlarda rahat bir çalışma sağlamak için masa yüzeyine yakın, ergonomik bir seviyede olmalıdır.

- Mikroskobun kaba ve ince ayar düğmeleri her iki tarafında ve ayrı ayrı bulunmalıdır.

- Mikroskobun standart seti içerisinde immersiyon yağı, alyan anahtarı, conversiyon filitre, plastik logolu mikroskop altlığı, bez logolu toz örtüsü ve kullanma kitapçığı verilmelidir.

- Üretici firma ISO 9001 kalite belgesine sahip olmalıdır.

- Cihaz, fabrikasyon, montaj ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalı, garanti süresinin bitiminden itibaren en az 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.